Zestawienie urządzeń

Zestaw komputerowy 		szt. 16

Laptop 14 ”	   	szt. 5

Laptop 15,6 ”	   	szt. 4

Laptop 11,6 ”	   	szt. 1

Tablet	   	szt. 1

Projektor 	 	szt. 5

Drukarka laserowa kolorowa A4		szt. 3

Drukarka laserowa A4	   	szt. 2

Urządzenie wielofunkcyjne A4	  	szt. 1

# Zestaw komputerowy 	szt. 16

(np.  Fujitsu Esprimo P420 oraz Fujitsu L22T-5 lub równoważny)

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor minimum czterordzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min 7034 pkt w teście PassMark (http://cpubenchmark.net) (testy z dnia. 18.11.2013) |
| Pamięć RAM | 4GB DDR3-1600MHz możliwość rozbudowy do 16 GB możliwość pracy w trybie dual channel |
| Dysk twardy | HDD 500GB 7.2krpm SATA III (6Gbit) |
| Napędy | - DVD-RW Super-Multi - Zintegrowany w obudowie czytnik, wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt), obsługujący kart CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type |
| Płyta główna | zaprojektowana, wyprodukowana i przetestowana przez producenta dla danego modelu komputera chipset rekomendowany przez producenta procesora model płyty oraz numer katalogowy trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji obsługa procesorów wielordzeniowych wspierających wirtualizację zintegrowany kontroler 3 x SATA, w tym 2x SATA III min 1x PCI-Express 3.0 x16 min 2x PCI-Express x1 możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości pracy możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych wsparcie dla obsługi kart procesorowych (SmartCard) rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej czy uruchomienia systemu operacyjnego |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 MBit/s obsługa protokołów: WoL, ASF 2.0, PXE 2.1 możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej do 1782MB, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie np. Intel HD Graphics lub równoważna, |
| Porty I/O | min. 8 portów USB (z czego minimum 2 w standardzie USB 3.0) zintegrowanych trwale w komputerze (w tym min. 2 na panelu przednim) 2x porty PS2 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe na panelu przednim obudowy 1x DVI 1x VGA nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera podana ilość portów nie może być osiągnięta na skutek stosowania jakichkolwiek rozdzielaczy kart rozszerzeń, |
| Obudowa | fabrycznie przystosowana do pracy w pionie w kolorze ciemnym (szara, czarna) zasilacz o mocy nieprzekraczającej 280W zasilacz z aktywnym filtrem PFC o sprawności minimum 85% przy pełnym obciążeniu komputera oraz 86% przy połowicznym obciążeniu tryb zerowego poboru energii slot Kensington umieszczony z tyłu obudowy miejsce na opcjonalny czytnik kart procesorowych, |
| Wyposażenie | Klawiatura PS2/USB w układzie polski programisty Mysz optyczna 800 dpi, PS2/USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a czterokierunkowego, |
| System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 8, Płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej, dołączona płyta Recovery umożliwiająca instalację systemu operacyjnego Windows 7 w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. |
| Gwarancja | Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. |
| Certyfikaty i normy | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 Certyfikat ISO9001 dla serwisu Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) w pozycji obserwatora powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium dla komputera w kompletnej konfiguracji zawierającej procesor o nie gorszej niż wymagana wydajności oraz z uruchomionym systemem operacyjnym Windows 7/Vista lub XP). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. |
| Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. Wymagane oświadczenie producenta, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. |

Specyfikacja monitora

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Przekątna ekranu, rozdzielczość | Min. 21,5 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.248 mm |
| Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 5mln:1, jasność min. 250 cd/m2 ,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni w poziomie oraz 160 stopni w pionie, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora) |
| Wejścia wideo i inne | 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB, 3,5mm stereo |
| Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (grafit/czarny), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -4° / +18° (tzw. tilt), zintegrowany zasilacz i 2 głośniki stereo o mocy minimum 2,0 W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), wymiary maksymalne obudowy bez podstawy - 506mm x 51mm x 313mm, waga maksymalna 3,5 kg. Deklarowany przez producenta MTBF na poziomie min 50 tys. godzin |
| Kable | Kabel DVI o długości minimum 1,8m, kabel audio stereo - analogowy |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy w systemie door-to-door |
| Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, możliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD |
| Certyfikaty i normy, dokumentacja | - zużycie energii max. 19W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by 0.4W oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0.4W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora -CE -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta |

# Laptop 14 ”				szt. 5

(np. Lenovo ThinkPad Edge E431 62771M8 lub równoważny)

| Specyfikacja |
| --- |
| Procesor | Procesor o wydajności nie gorszej niż Intel Core i5-3320M załączone wyniki testów w przypadku innego procesora |
| Taktowanie procesora [MHz] | 2600 |
| Pamięć RAM (zainstalowana) | 4 GB |
| Pamięć RAM (maksymalna) | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR3 |
| Urządzenie wskazujące | Trackpoint Touchpad |
| Klawiatura | Układ QWERTY Odporna na rozlanie cieczy |
| Dźwięk | Dolby Advanced Audio v2 Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Karta dźwiękowa zintegrowana |
| Dysk HDD | 500 GB SATA Obr. 7200 |
| Napędy | DVD+/-RW |
| Inne | Częstotliwość szyny pamięci: 1600 MHz Częstotliwość Turbo procesora [MHz]: 3300 |
| Ekran |
| Przekątna ekranu [cal] | 14 |
| Rozdzielczość | 1600 x 900 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Karta graficzna | nVidia Pamięć: 2 GB |
| Inne | Technologia LED HD+ |
| Techniczne |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Czytnik linii papilarnych Hasło nadzorcy Hasło użytkownika |
| Akumulator | 6-komorowy Litowo-Jonowy |
| Maksymalny czas pracy [h] | 6 |
| Inne | Wbudowana kamera |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
| Złącza A/V | Wyjście HDMI Wyjście D-Sub (VGA) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe Wyjście Mini-DisplayPort |
| Ilość portów USB | 3 |
| Rodzaj USB | 2x 3.0 1x 2.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart 4 w 1 |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Windows 7 Professional (downgrade z Windows 8 Pro) Windows 8 Pro |
| Inne oprogramowanie | Narzędzia i sterowniki Zainstalowany Windows 7 Pro; Windows 8 Pro znajduje się na nośniku DVD |
| Gwarancja |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | on site producenta |
| Wymiary i waga maksymalne |
| Wysokość [cm] | 2.5 |
| Szerokość [cm] | 34.4 |
| Głębokość [cm] | 23.9 |
| Waga [kg] | 2.14 |
| Kolor | Czarny |
| Wyposażenie |
| Załączone wyposażenie | Torba na laptopa, zasilacz, kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna |

# Laptop 15,6 ”				szt. 4

(np. Lenovo M5400 59-399325 lub równoważny)

| Procesor |
| --- |
| Typ | Procesor o wydajności nie gorszej niż Pentium B960 załączone wyniki testów w przypadku innego procesora |
| Ekran |
| Wielkość matrycy [cale] | 15.6 |
| Rodzaj matrycy | HD (LED) |
| Rozdzielczość (pixele) | 1366 x 768 |
| Technologia matrycy | Matowa (Anti-Glare) |
| Dysk Twardy |
| Pojemność [GB] | 320 GB |
| Prędkość | 5400 |
| Typ | SATA |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci [MB] | 4096 |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Ilość banków pamięci | 2 |
| Ilość wolnych banków | 1 |
| Max. wielkość pamięci [MB] | 16384 |
| Taktowanie [MHz] | 1600MHz |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Tak |
| Karta Graficzna |
| Model | HD |
| Typ karty graficznej | Zintegrowana |
| Rodzaj pamięci | Przydzielona dynamicznie |
| Multimedia |
| Model karty dźwiękowej | HD Audio |
| Głośniki | Wbudowane stereo |
| Mikrofon | Tak |
| Kamera internetowa | TAK (HD WebCam) |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN [Mbps] | 10/100/1000 |
| Karta bezprzewodowa | b/g/n |
| Bluetooth | Tak |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | Nagrywarka DVD Super Multi (Double Layer) |
| Porty wejścia/wyjścia |
| Słuchawkowe | Tak |
| Mikrofonowe | Tak |
| Wejście zasilania (DC-in) | Tak |
| USB (sztuk) | 3 (USB 2x2.0 1x3.0) |
| VGA | Tak |
| HDMI | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak 6w1 (SD, MMC, MS, MS Pro, xD, SDHC) |
| Klawiatura + wskaźniki |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Touchpad | Tak |
| Bezpieczeństwo |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Gniazdo Kensington | Tak |
| Bateria |
| Rodzaj baterii | Litowo jonowa |
| Ilość komór | 6 |
| Pojemność | 2200 mAh |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Windows 7 Home Premium (64bit) |
| Gwarancja |
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Door-to-Door producenta |
| Waga i wymiary |
| Waga max [kg] | 2.4 |
| Szerokość x Głębokość x Wysokość maksymalne [mm] | 378 x 252 x 33,1 |
| Dołączone akcesoria |
| W zestawie | Torba na laptopa, zasilacz, kabel zasilający, instrukcja, karta gwarancyjna |

# Laptop 11,6 ”				szt. 1

(np. Sony Vaio SVE1113M1E lub równoważny)

| Oprogramowanie |
| --- |
| System operacyjny | Windows 8 64 bit |
| Wersja językowa | polski |
| Podzespoły |
| Procesor | Procesor o wydajności nie gorszej niż AMD® E-Series E2-2000 1,75 GHz załączone wyniki testów w przypadku innego procesora |
| Liczba rdzeni | 2 |
| Pamięć podręczna CACHE | 1 MB |
| Ekran | 11,6’’, WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9) |
| Typ matrycy | błyszcząca, podświetlenie LED |
| Pamięć RAM | 4 GB, DDR3 1333 MHz |
| Możliwość rozszerzenia RAM do | 8 GB |
| Dysk twardy | 500 GB, SATA 5400 obr/min |
| Grafika | AMD® Radeon HD 7340M |
| Pamięć karty graficznej | współdzielona z pamięcią systemową |
| Urządzenie wskazujące | TouchPad |
| Wbudowana kamera | tak 1,31 mln pikseli |
| Dźwięk |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Wbudowane głośniki | 2 |
| Wbudowany mikrofon | tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta bezprzewodowa Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | tak |
| Czytnik kart pamięci | 4 w 1 SD, SDHC, SDXC, MSPro |
| Wyjścia / wejścia |
| Złącze USB 2.0 | 2 |
| Złącze USB 3.0 | 1 |
| Wyjście HDMI | tak |
| Wyjście VGA | tak |
| Wejście do mikrofonu | tak |
| Wyjście liniowe audio | tak |
| Parametry fizyczne |
| Wymiary max.(szer. X gł. X wys.) | 290 x 204 x 32 mm |
| Waga max. | 1,5 kg |
| Kolor | czarny lub srebrny |
| Wyposażenie |
| Wyposażenie | akumulator, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz, torba na laptopa |
| Gwarancja |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Typ gwarancji | door to door producenta |

# Tablet				szt. 1

(np. iPad mini Apple iPad mini Retina Wi-Fi + Cellular 32GB (srebrny) lub równoważny)

| System operacyjny | iOS 7 |
| --- | --- |
| Procesor | Nie gorszy niż Apple A7, 2-rdzeniowy, 1,3 GHz |
| Pojemność | 32 GB |
| Pamięć RAM | 1024 MB |
| Wyświetlacz |  |
| Ekran dotykowy | pojemnościowy |
| Przekątna ekranu | 7,9 cala |
| Rozdzielczość ekranu | 2048 x 1536 pikseli |
| Format ekranu | 4:3 |
| Matryca | Retina, świecąca, podświetlenie LED |
| Funkcje ekranu | Multi-touch, powłoka odporna na odciski palców |
| Komunikacja |  |
| Karta bezprzewodowa Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Modem | LTE, 3G |
| Modem łączność | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), LTE |
| Funkcje dodatkowe : |  |
| Aparat przedni | tak |
| Rozdzielczość aparatu przedniego | 1,2 mln pikseli |
| Aparat tylny | tak |
| Rozdzielczość aparatu tylnego | 5 mln pikseli |
| Funkcje aparatu | autofocus, GeoTagging, nagrywanie filmów Full HD 1080p, wykrywanie twarzy |
| Czujniki | czujnik oświetlenia, e-kompas, G-sensor - akcelerometr, żyroskop |
| Głośniki | tak |
| Mikrofon | tak |
| Moduł GPS | tak |
| Tuner DVB-T | nie |
| Informacje dodatkowe | aplikacja Face Time, reprodukcja wideo, oglądanie filmów HD1080p, AirPrint drukowanie bezprzewodowe, możliwość zastosowania nakładki Smart Cover, Voice Over, złącze Lightning,nano SIM, A-GPS Glonass |
| Wejścia/wyjścia |  |
| Czytnik kart pamięci | nie |
| Złącze USB | producenta |
| Złącze HDMI | producenta |
| Złącze słuchawkowe | tak |
| Maksymalny czas pracy do | 10 h |
| Wymiary | 135 x 200 x 7,5 mm |
| Waga | 331 g |
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel dokujący ze złączem USB |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

# Projektor 		szt. 5

(np. HITACHI CP-X3015WN lub równoważny)

| parametr | wartość |
| --- | --- |
| Technologia wyświetlania | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 (XGA) |
| Jasność | 3200 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 3000:1 |
| Obiektyw | Stosunek projekcji: 1.5-1.8 :1 |
| Zoom | Manualny |
| Minimalna przekątna obrazu | 0.76 m |
| Maksymalna przekątna obrazu | 7.62 m |
| Minimalna odległość ekranu | 0.8 m |
| Maksymalna odległość ekranu | 10.8 m |
| Proporcje obrazu | 4:3 |
| Ilość kolorów | 16.7 mln |
| Trwałość lampy min | 5000 h |
| Trwałość lampy (ECO) min | 6000 h |
| Kompatybilność ze standardami komputerowymi | VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16" |
| Kompatybilność ze standardami wideo | NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N |
| Audio | Tak |
| Moc głośników min | 1 x 16 W |
| Złącza wejścia / wyjścia | 1 x HDMI (zgodne z HDCP) 2 x 15pin Mini-Dsub /in 1 x 15pin Mini-Dsub /out (współdzielone z RCA) 2 x 15-pin Mini D-sub (współdzielone z analogowym wejściem komputerowym 1/2) 1 x S-Video 1 x RCA for Composite 1 x RCA (L/R) para 1 x Microphone Jack (stereo mini) 2 x Stereo Mini jack /in 1 x RCA (L/R) /out 2 x USB Typu A (prezentacji bez komputera i sieci bezprzewodowej) 1 x USB Type B (sterowanie myszką USB lub obraz z USB) 1 x RJ-45 1 x 9-pin D-sub dla sterowania przez RS-232C |
| Poziom hałasu max | 36 dB (29 dB in Eco Mode) |
| Pobór mocy max | 300 W |
| Akcesoria w zestawie | Pilot zdalnego sterowania z bateriami, kabel komputerowy, kabel zasilania, osłona obiektywu, instrukcja obsługi, oprogramowanie sieciowe (CD-ROM) |
| Wymiary max | 317 x 288 x 98 mm |
| Waga max | 3.6 kg |
| Gwarancja min | 24 miesiące |

# Drukarka laserowa kolorowa A4	szt. 3

(np. OKI c610dn  lub równoważny)

Dane techniczne

| nominalna prędkość druku mono | 36 str./min. |
| --- | --- |
| nominalna prędkość druku kolor | 34 str./min. |
| rozdzielczość w pionie mono | 1200 dpi |
| rozdzielczość w poziomie mono | 600 dpi |
| rozdzielczość w pionie kolor | 1200 dpi |
| rozdzielczość w poziomie kolor | 600 dpi |
| normatywny cykl pracy | 75000 str./mies. |
| gramatura papieru | 64 - 220 g/m² |
| pojemność podajnika papieru | 400 szt. |
| maks. pojemność podajników | 1460 szt. |
| maks. rozmiar nośnika | A4 |
| zainstalowana pamięć | 256 MB |
| maks. pojemność pamięć | 768 MB |
| prędkość procesora | 533 MHz |
| złącza zewnętrzne | Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 |
| obsługiwane języki | Epson FX HP PCL 5c HP PCL 6 IBM ProPrinter |
| emulacje języków | PostScript v3 |
| zainstalowane opcje | dupleks (moduł druku dwustronnego) |
| Szerokość max | 435 mm |
| Głębokość max | 604 mm |
| Wysokość max | 340 mm |
| Waga max | 32 kg |
| tonery | cyan ¦ czarny ¦ magenta ¦ yellow |
| Gwarancja | 3 lata w serwisie zewnętrznym |

# Drukarka laserowa A4				szt. 2

(np. Brother HL-2250DN lub równoważny)

Specyfikacja

| Automatyczny dupleks | Monochromatyczne | Tak |
| --- | --- | --- |
| Czas wydruku 1 strony |  | 8,5 sek. |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) |  | 700 str. |
| Miesięczne obciążenie |  | 10000 str. |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
|  | 10/100 Ethernet Base TX | Tak |
| Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny |  | 1 arkusz |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 53 dB |
|  | Stan gotowości | 31 dB |
| Prędkość druku | Mono | 26 str./min. |
| Rozdzielczość druku | Windows® | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
| Waga max |  | 7kg (bez opakowania) |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 32 MB |
| Systemy operacyjne |  | Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, Windows 7; Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x; Linux |
| Wymiary max. (w x d x h) |  | 368 x 360 x 183 mm |
| Gwarancja | 3 lata w serwisie zewnętrznym |

# Urządzenie wielofunkcyjne A4			szt. 1

(np. Brother MFC-8520DN  lub równoważny)

Specyfikacja

| Technologia |  | Laserowa |
| --- | --- | --- |
| Technologia |  | Laserowa |
| Funkcje |  | Dupleks |
| LCD (ekran) |  | Tak (22 znaki x 5 linii) |
| Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny |  | 50 arkuszy |
| Podajnik dokumentów ADF |  | 35 arkuszy |
| Odbiornik papieru |  | 150 arkuszy |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 |
|  | 10/100 Ethernet Base TX | Ethernet 10/100 BaseTX |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 128 MB |
|  | Opcjonalnie | do 384 MB |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
|  | Kopia | Tak |
|  | Skan | Tak |
|  | Faks | Tak |
| Prędkość druku | Mono | 36 str/min. |
| Formaty papieru |  | A4 / LTR / B5 / A5 / B6 / A6 / Exe |
| Gramatury papieru |  | 60-163 g/m2 |
| Czas wydruku 1 strony |  | 8,5 sek. |
| Prędkość faksu |  | 33,600 bps |
| Skala szarości |  | 256 |
| Rozsyłanie (broadcasting) |  | 366 lokalizacji |
| Pamięć wg. stron |  | 500 str. |
| Wybieranie jednoprzyciskowe |  | tak |
| Szybkie wybieranie |  | 300 lokalizacji |
| Tryb korekcji błędów ECM |  | Tak |
| Przekierowanie faksu |  | Tak |
| PC-FAX | Windows® | Tak |
|  | Macintosh® | Tak (tylko wysyłanie) |
| Emulacje | PCL 5e | Tak |
|  | PCL 6 | Tak |
|  | BR-Script 3 (PostScript 3) | Tak |
|  | Epson FX-850 | Tak |
|  | IBM Pro-Printer XL | Tak |
| Prędkość kopiowania |  | 36 kopii/minutę |
| Rozdzielczość kopiowania Skan |  | 1200 x 600 dpi |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii |  | 25% - 400% co 1% |
| Kopiowanie wielokrotne |  | Tak (99) |
| Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.) |  | Tak |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 1200 x 1200 dpi |
|  | Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi |
| Skala szarości |  | 256 |
| Kompatybilność z TWAIN |  | Tak |
| Możliwość skanowania do | Obrazu (PC) | Tak |
|  | OCR (PC) | Tak |
|  | E-maila (PC) | Tak |
|  | Pliku (PC) | Tak |
|  | Pamięci USB | Tak |
|  | FTP | Tak |
|  | Folderu sieciowego | Tak |
| Eksploatacja startowa (w zestawie) |  | Toner 2000 str. |
| Miesięczne obciążenie |  | Min 50.000 |
| Pobór mocy max. | Druk | 651 W |
|  | Stan gotowości | 8,1 W |
| Poziom hałasu max. | Drukowanie | 59 dB(A) |
|  | Stan gotowości | 37 dB(A) |
| Waga max. |  | 15,8 kg |
| Wymiary max. (w x d x h) |  | 405 × 415 × 423 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne |  | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Server 2008, Server 2008 R2, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, Linux |
| Gwarancja | 3 lata w serwisie zewnętrznym |