# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę i montaż foteli audytoryjnych do auli wykładowej

dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZP  24   /2014

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania technologiczne w zakresie foteli audytoryjnych:

Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

- elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych czy mdf;

- tapicerek o innym składzie materiałowym niż podane w specyfikacji;

- podłokietników klejonych z dwóch elementów;

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 5.1), Zamawiający wymaga:

- Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie badania oraz dokumenty. Certyfikaty mają być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane;

- W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin;

Wymiary fotela: Głębokość fotela po złożeniu wraz z pulpitem do pisania maksymalnie 42cm. Moduł krzesła od 50 cm do 60 cm. Docelowy moduł wykonawca foteli określi na podstawie pomiaru z natury. Fotele łączone między sobą, nie dopuszcza się podwajania podłokietników w celu zwiększenia modułu fotela ze względu na wymiar estetyczny Sali.

Konstrukcja nośna: wykonana na bazie prostokątnego kształtownika 50*30*2 mm, 30*20*2mm ,rurki precyzyjnej fi 20 x 1,8 mm oraz stopy z płaskownika 50 x 8 mm z dwoma otworami do mocowania. Stopa mocująca fotel do podłoża zaokrąglona w przedniej i tylnej części R 50 mm. Nie dopuszcza się widocznych połączeń spawanych na stopie. Cała konstrukcja nośna malowana proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL. Nie dopuszcza się stosowania pełnych boków z litego drewna.

System składania siedziska: grawitacyjny, zapewniający precyzyjne i ciche składanie. System cechuje się bezawaryjnością oraz brakiem konieczności konserwacji. System składania siedziska umieszczony na poliamidowych łożyskach ślizgowych. Nie dopuszcza się systemu sprężynowego jako systemu równoważnego za działanie, którego odpowiada sprężyna o określonej wytrzymałości.

Siedzisko: Formatka siedziska wykonana z wysokiej jakości prasowanej liściastej sklejki o grubości 18 mm. Nie dopuszcza się stosowania ram stalowych. Pianka siedziska wykonana z jednego bloku pianki formowanej w technologii wtrysku do formy formowanej na zimno. Pianka siedziska o grubości od 55 do 70 mm, w części przedniej zakończona promieniem R 30 mm i zachodząca w dół siedziska o 28 mm stanowiąca tzw. sopel, celem poprawienia walorów ergonomicznych siedzącego. Nie dopuszcza się stosowania pianek ciętych oraz pianek formowanych w technologii wtrysku bez elementu zachodzącego na spodnia część siedziska tzw. sopla. Pianka typu NWT o wysokiej gęstości od 70 – 80 kg/m3 co ma istotny wpływ na komfort siedzenia oraz trwałość siedziska. Od spodu siedziska zamocowana jest sklejka osłonowa wykonana z perforowanej sklejki liściastej o grubości    10 mm. Perforacja sklejki osłonowej siedziska w ilości 289 otworów o średnicy Ø 8 mm. Sklejka osłonowa mocowana w sposób nie zakłócający ilości otworów. Sklejka osłonowa w części perforowanej posiada od strony wewnętrznej dodatkowa tkaninę w celu polepszenia walorów akustycznych.

Oparcie: Formatka oparcia wykonana z wysokiej jakości profilowanej liściastej sklejki o grubości 15 mm. Formatka oparcia posiada podwójne profilowanie wertykalne z czego jedno w części lędźwiowej kręgosłupa o promieniu 1200 mm co ma istotny wspływ na komfort siedzenia. Nie dopuszcza się stosowania ram stalowych. Pianka oparcia wykonana z ciętej profilowanej pianki o grubości od 42 do 90 mm. Pianka o gęstości od 40 – 45 kg/m3. Pianka oparcia mocowana do cienkiej profilowanej sklejki tworząc łatwe do demontażu oparcie.

Podłokietniki: Wykonane z jednego elementu sklejkowego 50 x 20 mm, giętego w dwóch miejscach do kształtu litery „C”, przy czym górna część jest dłuższa od dolnej.

Pulpit do pisania: Pulpit wykonany jest ze sklejki kolorystycznie dobranej do koloru formatki. Mechanizm składania pulpitu zbudowany jest w oparciu o kątowniki z których jeden jest mocowany do formatki oparcia, a drugi do półki oraz dwóch podwójnych ramion z układem blokowania w położeniu otwarcia pulpitu. System składania pulpitu gwarantuje stabilność oraz cichą pracę przy składaniu i zamykaniu.

Panele z przodu pierwszych rzędów w części przedniej wykończone są wysłonami sklejkowymi tapicerowany na wzór oparcia fotela, mocowanymi do stalowej konstrukcji nośnej pomalowanych farbą proszkową wg palety RAL . Do konstrukcji nośnej mocowany jest zawias półki wykonany z płytki kątownika i dwóch podwójnych ramion z układem blokowania pulpitu w położeniu otwarcia pulpitu. System składania pulpitu gwarantuje stabilność oraz cichą pracę przy składaniu i zamykaniu .Rama panelu przedniego zbliżona kształtem do konstrukcji krzeseł o wyglądzie harmonizującym z widokiem reszty sali od strony wykładowcy, poprowadzona do poziomu podłogi

Tapicerka: o wytrzymałości 130 000 cykli w skali Martindale’a, skład materiałowy 100% PES, gramatura minimum 165 gr/m2 ± 5%. Wysokiej jakości tkanina odporna na zabrudzenia, wchłanianie płynów i uszkodzenia mechaniczne dostępna w kolorach wg. próbnika.

Wymagane atesty oraz referencje które należy załączyć do oferty:

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych wg normy                                  PN – EN 1021 – 1 : 20007 oraz PN – EN 1021 – 2 : 2007 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejek zastosowanych w fotelach;

- Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania    wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki;

- Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy                                    PN – EN 12727 : 2004, stopień 2;

- Badania wytrzymałościowe tapicerki pod kątem ścieralności, potwierdzające wytrzymałość minimum 130 000 cykli w skali Martindale’a;

- Atest higieniczny PZH;

- Kartę katalogową wzorcowej tapicerki;

- Do oferty należy załączyć model fotela celem weryfikacji z SIWZ;

Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego:

- Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Okres gwarancji urządzenia z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 3 lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, jeżeli zaś wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

- Serwis autoryzowany przez producenta, certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony będzie przez placówkę serwisową w kraju.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia, pozwalającego na samodzielne korzystanie personelu Zamawiającego, w zakresie obsługi dostarczonego przez siebie towaru.

- Wykonawca dostarczy instrukcje, opisy techniczne, schematy konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia w języku polskim.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie karty gwarancyjne na dostarczony sprzęt.

Ostateczny dobór kolorów mebli i tapicerki zostanie uzgodniony z Wykonawcą w dniu podpisania umowy.

| L.P. | NAZWA | ILOŚĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Fotele audytoryjne |  |
| 1 | fotel audytoryjny- stanowisko siedziskowe | 19 szt. |
| 2 | fotel audytoryjny- stanowisko siedziskowo-pulpitowe | 247 szt. |
| 3 | fotel audytoryjny- stanowisko pulpitowe | 19 szt. |