# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę specjalistycznej aparatury badawczej - bezprzewodowy system do pomiaru mocy, chronometr wraz z fotokomórkami i oprogramowaniem oraz piłko step -

dla  Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ZP 29/2010

- Bezprzewodowy system do pomiaru mocy PowerTap PRO+ wraz ze szprychami i obręczą koła szosowego  (wersja z piastą 32 otwory Shimono) oraz komputerem sterującym zestawem.

Specyfikacja techniczna zestawu:

  - 2.4 GHz bezprzewodowa transmisja danych z Ant+Sport

  - Aluminiowa oś 12mm zapewnia optymalną sztywność i niską wagę

  - Aluminiowa obudowa pisty

  - Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB

  - Kodowany pasek do pomiaru tętna

  - Waga piasty - 466g

  - Piasta  32 otwory

  - System opatentowany

  - Kompatybilny z systemem ANT+

  - Dokładność pomiaru +/- 1,5%

Podstawowe funkcje komputera:

- Moc szczytowa

- Czas w strefach

- Moc (aktualna, średnia, maksymalna)

- Tętno (aktualne, średnie)

- Kadencja (aktualna, średnia)

- Prędkość (aktualna, średnia, maksymalna)

- Wydatek energetyczny (kJ)

- Dystans dzienny (mi, km)

- Czas dzienny

- Programowalny licznik

Zawartość zestawu:

- Piasta Powertap

- Powerlap komputer

- Pasek piersiowy

- Paski plastikowe zip

- Przewodnik Trening z Mocą (w języku angielskim)

- Oprogramowanie Power Agent

- Kabel USB

- Podstawka na kierownicę lub wspornik

- Instrukcja DVD (w języku

- angielskim)

- Klucz do odkręcania pokrywy piasty do wymiany baterii

- szprychy

- obręcz koła szosowego

Gwarancja 2 lata od daty zakupu.

Specyfikacja komputera sterującego:

| Np. Asus Eee PC 1001PX |  |
| --- | --- |
| System operacyjny | Windows® 7 |
| Ekran | Matowy ekran 10,1-calowy WSVGA z podświetleniem LED (1024x600) |
| Procesor oraz Chipset | Intel® Atom™ N450 |
| Pamięć | SO-DIMM 1GB |
| Łączność bezprzewodowa | WLAN 802.11b/g @2.4GHz |
| Storage | 2.5” 160GBSATA2 HDD 5400rpm |
| Kamera | 0.3M Megapiksela |
| Dźwięk | Kodek audio wysokiej rozdzielczości Głośnik wysokiej jakości Wbudowany mikrofon |
| Wejścia / Wyjścia | 1 x złącze VGA 2x USB 2.0 1 x LAN RJ-45 1x gniazdo audio (słuchawkowe / mikrofonowe) Czytnik kart: MMC/ SD(SDHC) |
| Kolor | Czarny |
| Waga | Max 1,27 kg |
| Gwarancja | 2 lata |

- Zestaw Racetime2 Light Radio z oprogramowaniem i kablem do komputera

Elementy składowe zestawu:

- 1 Drukarka Racetime2

- 1 Chronometr Racetime2  Light Program

- 1 LinkGate Decradio Light

- 2 Fotokomórka Polifemo Radio Light

- 2 Polifemo Reflektor Ligot

- 4 Statywy do fotokomórek

- 1 Ładowarka

- 1 Torba Kit Racetime2 Light

- 1 Przełącznik kablowy Racetime 2

- 1 Program Microlink do transmisji danych pomiędzy Racetime2 a PC

Gwarancja 2 lata od daty zakupu.

Wymagania:

- Cały System jednego producenta – zapewniający pełną kompatybilność i poprawną pracę wszystkich składowych oraz współpracę z komputerem.

Specyfikacja i własności modułu radiowego:

- Moduł z wbudowanym systemem radiowym (moc 10mW) nie wymaga żadnego rodzaju licencji.

- Może być używany w połączeniu z chronometrami i pozwala zdalnie kontrolować pracę z tablicami alfanumerycznymi. System składa się z bardzo małego Encoder’a  (do transmisji impulsów), który może być podłączony do jakiejkolwiek bramki lub fotoceli, i Decoder’a  (otrzymywanie impulsów).

- Moduł umożliwia:

  - transmisje impulsów startu i mety, a także 14 międzyczasów,

  - pozyskanie do 16 prędkości,

  - poruszanie się bez skrępowania wokół przejazdu. Trener, gdziekolwiek jest, może otrzymać czasy poprzez radio,

  - maksymalna precyzja do +-0,4 tysięcznej sekundy,

  - retransmisja nieotrzymania sygnałów poprzez naciśnięcie klawisza „powtórz”,

  - automatyczne zapisywanie wszystkich czasów startu, mety, międzyczasów, które mogą być później przetransmitowane do chronometru.

- Temperatura: od -20 do + 60 (stopni Celsjusza)

- Transmisja: Zasięg do 2km przy dobrych warunkach. Do dalszej transmisji system może być podłączony do zewnętrznych VHF lub UHF transmiterów

- Licencja: Użytkownik nie potrzebuje licencji

- Zasilanie: Wbudowana bateria NiCd lub zewnętrzne zasilanie

- Moc: 10mW

- Pojemność: 10,000 impulsów lub 6 godzin pracy

Specyfikacja i własności chronometru z drukarką:

- W każdym momencie wyświetlacz pokazuje następujące po sobie fazy ładowania, gwarantując poprawne przeprowadzenie procesu. Wbudowane baterie gwarantują pracę przez 12 godzin, nawet w niskich temperaturze.

- Chronometr, w połączeniu z systemem radiowej transmisji czasów pozwala na otrzymanie startowych,  międzyczasowych i metowych impulsów poprzez radio z maksymalną dokładnością, czyniąc operatora systemu wolnym od połączenia kablami fotoceli na mecie.

- Trener przy użyciu chronometru ma możliwość pozyskania 16 prędkości poprzez radio, poruszając się bez skrępowania wokół przejazdu.

- Rozmiary: 245x114x57mm łącznie z drukarką

- Waga: 590g łącznie z drukarką

- Wyświetlacz: alfanumeryczny, 4 linie pop 20 znaków, pracuje perfekcyjnie nawet przy  -20 C

Specyfikacja i własności fotokomórki i reflektora:

- Wewnętrzne zasilanie dostarczane przez baterie ( inteligentny system ładowania wbudowany jest w fotocele), może być zastąpiony przez dwie normalne baterie ( ponad 15 godzin pracy).

Mikroprocesor i system konfiguracji pozwala na wyjątkową wszechstronność:

- Możliwość zaprogramowania czasu deaktywacji

- Podwójne wyjście usytuowane osobno

- Wybór rodzaju impulsów (start/stop/okrążenie)

- Wskaźnik niskiej mocy baterii

- System  funkcjonuje w zasięgu ponad 90m

- Wymiary fotokomórki - szerokość: 98 mm, długość: 177mm

- Precyzja większa niż 0,1 ms

3. Bosu Balance Trainer PRO edition - komplet

| Lp | Nazwa | szt |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bosu Balance Trainer PRO edition | 20 |
| 2. | Stojak na BOSU | 2 |

Bosu (akronim „both sides up”) jest dwustronnym przyrządem stanowiącym unikalne połączenie piłki i stepu. Jedna strona urządzenia stanowi rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną platformą. Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają swobodne odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą. Średnica platformy wynosi około 63cm.

Bosu jest niczym innym , jak symulatorem ruchów charakterystycznych dla różnych dyscyplin sportowych. Podstawowym elementem jest trening równowagi, a Bosu daje w tym zakresie ogromne możliwości. Nadaje się zarówno do ćwiczeń statycznych, jak i dynamicznych oraz takich, które poprawiają balans ciała. Ma również duży wpływ na stabilizację tułowia.

Można ćwiczyć na jednym, dwóch lub kilku urządzeniach jednocześnie, wchodząc, schodząc, skacząc, klęcząc. To wszystko w dowolnym tempie, w rozmaitych pozycjach, zawsze ciekawie i co najważniejsze - bezpiecznie.

Stojak, mieści 14 szt. BOSU.  Pozwala utrzymać porządek na sali. Jego dużymi zaletami oprócz estetyki wykonania jest lekkość i mobilność co umożliwia przemieszczanie sprzętu pomiędzy salami.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w sprzętu sportowego.