| L.P. | Typ/model/ nazwa | Ilość | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DCN-WD-D lub równoważny Bezprzewodowy pulpit dyskusyjny, kolor ciemny | 60 | 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | - możliwość wypowiadania się, zgłaszania chęci wypowiedzi, odsłuch innych mówców - wyposażony w gniazdo do dołączania mikrofonu; - dwa złącza słuchawkowe -wbudowany głośnik automatycznie wyciszany w chwili włączenia mikrofonu - praca w charakterze pulpitu uczestnika lub przewodniczącego |
|  |  |  | Elementy sterujące i wskaźniki Na płycie czołowej • Przycisk mikrofonu ze świecącym na czerwono lub zielono pierścieniem. Kolor czerwony oznacza aktywność mikrofonu, a zielony - dopuszczenie do głosu • Przyciski do regulacji głośności w słuchawkach Na płycie tylniej • Wskaźnik braku zasięgu • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatorów |
|  |  |  | Podstawa • Przycisk deinicjalizacji • Przełączniki wyboru trybu pracy (uczestnik, przewodniczący itp.) Połączenia z innymi urządzeniami • Gniazdo do wkładanego mikrofonu • Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu Jack 3,5 mm • Zasilanie prądem DC z zasilacza DCN WPS (dostępnego w przypadku braku zestawu akumulatorów) |
|  |  |  | Dane techniczne Parametry elektryczne Pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz Impedancja obciążenia słuchawek > 32 Ω < 1 kΩ Moc wyjściowa 2 x 15 mW/32 Ω Kolor płyty czołowej Srebrny (RAL 9022) Kolor podstawy Grafitowy (PH 10736) maca nie wyższa niż 485g (bez akumulatorów), 700g ( z akumulatorem) |
| 2. | DCN-WCCU lub równoważna jednostka centralna bezprzwodowego systemu DCN | 2 | Trzy tryby pracy mikrofonów: - Otwarty: przycisk mikrofonowy z funkcją zgłaszania chęci wypowiedzi (Auto) - Z wyciszaniem: przycisk mikrofonowy z funkcją wyciszania pozostałych mikrofonów (FIFO) - PTT: Push To Talk (udzielenie głosu po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku - Maksymalnie 4 aktywne mikrofony (3 dla uczestników i 1 dla przewodniczącego) Elementy sterujące i wskaźniki Na płycie czołowej - Wyłącznik zasilania sieciowego - Wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków do wyświetlania informacji o stanie i konfiguracji jednostki CCU - Obrotowy regulator służący do poruszania się po menu wyświetlacza LCD Na płycie tylnej - Cztery czerwone diody LED sygnalizujące przeciążenie (2 dla wyjść sieci DCN, 2 dla połączeń optycznych) - Dwa gniazda wyjściowe sieci DCN do dołączania pulpitów tłumaczy DCN-IDESK i dodatkowych zasilaczy. Każde gniazdo jest wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe (2 x 6-stykowe złącze okrągłe) - Dwa złącza sieci optycznej do podłączania bezprzewodowego punktu dostępu, ekspanderów audio lub jednostki centralnej Integrus TX - Dwa symetryczne wejścia liniowe z 3-stykowymi złączami XLR z opcjonalną separacją galwaniczną. - Dwa asymetryczne wejścia liniowe audio ze złączami Cinch - Dwa symetryczne wyjścia liniowe z 3-stykowymi złączami XLR z separacją galwaniczną. - Dwa asymetryczne wyjścia liniowe audio ze złączami Cinch - Jedno wyjście słuchawkowe 3,5 mm stereo - Dwa złącza interfejsu szeregowego RS-232 do sterowania komputerami PC oraz urządzeniami diagnostycznymi - max pobór mocy 170 W |
|  |  |  | - max całkowita moc zasilania 130 W |
|  |  |  | - połączenie RS-232 2x9-stykowe złącze żeńskie D-Sub |
|  |  |  | - pasmo przenoszenia 30 Hz – 20 kHz (-3 dB przy poziomie znamionowym) - zniekształcenia harmoniczne przy poziomie znamionowym <0,5 % - tłumienie przesłuchów >85 dB przy 1 kHz zakres dynamiki >90 dB - stosunek sygnał / szum >87 dBA - wymiary bez nóżek (wys. x szer. x gł.) 92 x 440 x 400 mm - masa max. 7 kg. |
| 3. | DCN-WAP lub równoważny Access point | 2 | -Pojedynczy kabel do zasilania i komunikacji |
|  |  |  | -Montaż na suficie, ścianie lub podłodze, możliwy montaż na dedykowany statywie |
|  |  |  | - Cyfrowe zabezpieczenie, bezprzewodowej komunikacji |
|  |  |  | - wskaźniki LED sygnalizujące stan systemu bezprzewodowego - 2 złącza sieci optycznej (drugie złącze może być wykorzystane do połączenia przelotowego z siecią) Dane techniczne - pobór mocy max 4 W - wymiary co najwyżej 59x284,5x201 mm - waga bez uchwytu max 643 g - transmisja w paśmie 2,4 GHz - kolor jasnoszary |
| 4. | DCN-MICL-D lub równoważny Mikrofon dla pulpitu DCN/DCNW/długi | 60 | 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | -ergonomiczne umieszczony na pulpicie; -regulacja wspornika |
|  |  |  | -bezprzewodowe bezpośrednie połączenie do pulpitu bezprzewodowego; |
|  |  |  | -kierunkowa charakterystyka pracy zapewniająca optymalną jakość dźwięku |
|  |  |  | -niska podatność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych |
|  |  |  | Parametry mechaniczne Montaż Podłączanie i mocowanie do pulpitu bezprzewodowego Długość: 480 mm Kolor: Ciemnoszary |
| 5. | LBB4416/10 lub równoważny kabel światłowodowy | 2 | - min. długość kabla 10 m |
|  |  |  | - kabel z zarobionymi złączami sieciowymi |
|  |  |  | Dane techniczne Parametry elektryczne - rezystancja <0,018 ohm/m Parametry optyczne - włókno PMMA, 1mm, - tłumienność <0,17 dB/m |
| 6. | LBC1259/01 lub równoważny statyw mikrofonowy | 2 | 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | -wielofunkcyjny, lekki, aluminiowy |
|  |  |  | - wzmocniona podstawa - przeznaczony do różnych zastosowań - ręcznie regulowany Dane techniczne - min. wysokość statyw rozłożony 1,4 m - max. wysokość statyw złożony 1,25 m - max. waga do 4,9 kg - materiał aluminium/stal - max. średnica rury 36 mm |
| 7. | DCN-DISR-D lub równoważny Obręcz do pulpitów dyskusyjnych DCN – ciemne | 60 | 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | Montaż system mocowania typu „click andfit” do każdego pulpitu dyskusyjnego |
|  |  |  | Kolor podstawy: Grafitowy |
| 8. | DCN-DISBCM lub równoważny Zestaw 10 przycisków dla pulpitu przewodniczącego DCN | 1 | 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | Przycisk do pulpitu przewodniczącego DCN |
|  |  |  | Kolor podstawy: Srebrny |
| 9. | DCN-WCH05 lub równoważna Ładowarka dla 5 baterii | 4 | jednoczesne ładowanie co najmniej 5 zestawów akumulatorów DCN-WLIION 36 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | Sygnalizacja przez indywidualny wskaźnik LED stanu ładowania pakietów |
|  |  |  | Działania jako urządzenie wolnostojące i mocowane na ścianie |
|  |  |  | Złącze zasilania sieciowego „przelotowe” umożliwiające szeregowe dołączanie kilku ładowarek do tego samego gniazda sieciowego (max. 10 ładowarek) |
|  |  |  | Dane techniczne Zasilanie 100 - 240 VAC +/- 10% 50 – 60 Hz Maksymalny pobór mocy 190 W |
|  |  |  | Kolor Grafitowy |
| 10. | DCN-WLIION-D lub równoważny Baterie do pulpitów DCNW, kolor ciemny | 60 | 6 miesięczny okres gwarancji producenta urządzenia |
|  |  |  | Min. 20 godzin pracy w normalnych warunkach od całkowitego naładowania |
|  |  |  | Pełny cykl ładowania max 3 godziny |
|  |  |  | Wskaźniki LED pojemności naładowania oraz przycisk testowy |
|  |  |  | Dane techniczne Parametry elektryczne Napięcie wyjściowe 7,2 VDC Pojemność min. 4600 mAh Parametry mechaniczne Kolor Grafitowy |
| 11 | Rejestrator MP3, z interfejsem USB oraz czytnikiem kart SD/MMC | 2 | Możliwość bezpośredniego podłączania pamięci ze złączem USB (np. dysku twardego USB, pamięci przenośnej USB) |
|  |  |  | Obsługa kart SD/MMC do 8GB (FAT16, FAT 32) |
|  |  |  | Przegrywanie z nośnika USB, karty SD/MMC lub zewnętrznego źródła (AUX) na nośnik USB lub kartę SD/MMC |
|  |  |  | Wybór jakości nagrywania: 96/128/192 kbps |
|  |  |  | Odczyt plików MP3 i WMA |
|  |  |  | - Szybkie przewijanie - Programowanie utworów - Nawigacja w folderach - Funkcja powtarzania - Odtwarzanie losowe - Odtwarzanie intro - pilot sterujacy IR - montaż w racku, za pomocą dołączonych uchwytów - karta pamięci SD 8GB |
| 12 | Skrzynia transportowa przeznaczona do transportu kompletu bezprzewodowego systemu dyskusyjnego | 1 | - sklejka 6,5 mm |
|  |  |  | - zamki motylkowe |
|  |  |  | - metalowe rączki kasetowe |
|  |  |  | - podwozie na kołach - przystosowana do przewozu zestawu 1szt. jednostka centralna, 1 szt. acces point, 1 szt. ładowarka dla baterii, 30 szt. pulpitu mikrofonowego, 30 szt. mikrofonów, 30 szt. baterii. |