Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie urządzeń

Platforma wraz z oprogramowaniem i notebookiem 13,3”		szt. 1

Notebook 15,6” z akcesoriami		szt. 1

Notebook 14”	 	szt. 1

Komputer stacjonarny		szt. 1

Analogowy dynamometr dłoniowy	 	szt. 2

Goniometr elektroniczny		szt. 1

Zestaw kart National Instruments z obudową		komplet

Projektor	 	szt. 1

Zasilacze awaryjne - ups	 	szt. 4

Monitor aktywności fizycznej 	 	szt. 2

Pulsometr - monitor pracy serca		szt. 4

Zestaw do przeprowadzania testów FMS		szt. 1

Zestaw termometr medyczny wraz z akcesoriami	 	szt. 1

Dysk twardy zewnętrzny		szt. 1

# Platforma wraz z oprogramowaniem i notebookiem 13,3”	szt. 1

(np. AMTI (ACCUGAIT) oraz Sony Vaio SA3N9E  lub równoważny)

Zakup dotyczy platformy do analizy chodu i równowagi, nowa platforma ma współpracować z już posiadanym stanowiskiem badawczym wyposażonym w platformę firmy AMTI oraz dedykowane oprogramowanie

SPECYFIKACJA

Przenośna platformą do analizy chodu i równowagi. Zaprojektowana do współpracy z opcjonalnym produktem AccuGait Walkway. Platforma ma pozwalać na pomiar obiektywnych parametrów związanych z oceną równowagi i chodu.

Platforma ma wykorzystywać czujniki efektu Halla do dokładnego pomiaru siły reakcji gruntu, pozwalając jednocześnie na wewnętrzne wzmocnienie i wysokie zabezpieczenie przed przeciążeniem na wszystkich osiach.

Platforma ma łączyć się bezpośrednio z komputerem poprzez port USB lub RS232.

Platforma ma wykonywać pomiary sił (Fx, Fy, Fz) i momentów (Mx, My, Mz) w statyce i dynamice;

Dane techniczne:

| Wymiary max | 502 x 502 x 45mm | Sprzęt montażowy | Nie wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga max | 11.36kg | Elementy pomiarowe | Efekt Halla |
| Kanały | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | Wzmacniacz | Wbudowany |
| Zewnętrzny materiał platformy | Kompozyt | Wyjścia analogowe | Opcjonalnie |
| Zakres temperatury | -17.78 do 51.67 °C | Wyjścia cyfrowe | 6 kanałów |

| Kanał | Fx | Fy | Fz | Jednostka | Mx | My | Mz | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność | 445 | 445 | 1334 | N | - | - | 85 | N-m |
| Częstotliwość | 140 | 140 | 150 | Hz | - | - | - | Hz |

Do platformy ma być dołączone dedykowane oprogramowanie wraz z notebookiem który powinien posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż zawarte poniżej.

| przekątna ekranu LCD 13.3 cali nominalna rozdzielczość LCD 1600 x 900 pikseli procesor Intel® Core™ i5 model procesora i5-2430M (2.4 GHz, 3 MB Cache) wielkość pamięci RAM 6 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz) pojemność dysku twardego 128 GB interfejs dysku twardego SSD napęd optyczny Blu-ray (BD-Drive) karta graficzna Intel GMA HD 3000 AMD Radeon HD 6630M wyjścia karty graficznej wyjście HDMI wyjście D-Sub zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional typ akumulatora litowo-jonowy karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps Bluetooth interfejsy 2x USB 1x USB 3.0 dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność kamera 1.3 Mpix dołączone oprogramowanie TPM, Fingerprint Sensor dodatkowe informacje Blokada Kensington / Podświetlana klawiatura gwarancja 2 lata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Notebook 15,6” z akcesoriami	szt. 1

(np. HP Probook 4530S A6D94EA lub równoważny)

Notebook powinien posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż zawarte poniżej.

Zainstalowany system operacyjny	Windows® 7 Professional 64

Procesor	Procesor Intel® Core™ i5-2450M (2,50 GHz, 3 MB pamięci podręcznej L3)

Pamięć standardowa			4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz

Wewnętrzny dysk twardy		Dysk SATA II 640 GB

Ekran	Wyświetlacz LED HD o przekątnej 39,6 cm (15,6") z powłoką antyrefleksyjną

Technologie bezprzewodowe		Karta sieciowa 802.11b/g/n Wi-Fi oraz Bluetooth 3.0

Napędy optyczne			DVD+/-RW SuperMulti DL

Karta grafiki	Karta graficzna AMD Radeon HD 6490M z 1 GB wydzielonej pamięci karty graficznej

Dźwięk	wbudowane głośniki stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio (line out), wejście mikrofonu stereo, wbudowany zespół dwóch mikrofonów.

Gniazda rozszerzeń			1 gniazdo kart Express Card/34; 1 czytnik kart pamięci

Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia	3 porty USB 2.0; 1 port USB 3.0; 1 port VGA; 1 port HDMI; 1 wejście mikrofonu stereo; 1 wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio; 1 gniazdo zasilania; 1 złącze RJ-11 (wybrane modele); 1 złącze RJ-45

Gniazda pamięci			2 gniazda SODIMM

Rozszerzenie pamięci			Możliwość rozbudowy do 8 GB

Typ baterii				6-ogniwowy akumulator litowy

Czas pracy akumulatora		Do 6 godz.

Waga produktu (netto)			max 2,5 kg

Chipset					Mobile Intel® HM65 Express

Interfejs sieciowy			Karta sieciowa Ethernet (10/100/1000)

Klawiatura	Klawiatura z otworami odpływowymi odporna na zalanie z klawiaturą numeryczną

Urządzenie wskazujące			Tabliczka dotykowa z przewijaniem i obsługą gestów

Wbudowany aparat fotograficzny	Kamera internetowa 720p HD

Zasilanie zewnętrzne			Zasilacz Smart 90 W

Gwarancja 				minimum 24 miesiące

Akcesoria dodatkowe:

- torba na laptopa,

- mysz optyczna na usb,

- dysk twardy zewnętrzny USB, 2,5 cala o pojemności min. 500GB

# Notebook 14”		szt. 1

(np. Lenovo ThinkPad Edge E430 NZNCKPB lub równoważny)

Notebook powinien posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż zawarte poniżej.

| przekątna ekranu LCD | 14 cali LED |
| --- | --- |
| nominalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 pikseli |
| model procesora | i5-2540M (2.60 GHz, 3 MB Cache) |
| ilość rdzeni | 2 szt. |
| wielkość pamięci RAM | 4 GB |
| typ zastosowanej pamięci RAM | DDR3 (1333 MHz) |
| wolne gniazda pamięci | 1 |
| pojemność dysku twardego | 500 GB |
| interfejs dysku twardego | Serial ATA 5400 RPM |
| napęd optyczny | DVD+/-RW DL |
| karta graficzna | Intel GMA HD |
| wyjścia karty graficznej | wyjście HDMI wyjście D-Sub |
| zainstalowany system operacyjny | Windows 7 Professional |
| typ akumulatora | litowo-jonowy 6-komorowy |
| karta dźwiękowa | wejście mikrofonu stereo |
| komunikacja | WiFi IEEE 802.11b/g/n LAN 1 Gbps Bluetooth |
| interfejsy | 3x USB 3.0 eSata |
| dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność | kamera 1.3 Mpix wbudowany mikrofon |
| Waga max | 2.3 kg |
| kolor obudowy | czarny |
| dodatkowe informacje | czytnik inii papilarnych |
| Gwarancja | 2 lata |

# Komputer stacjonarny	szt. 1

(np. Vobis Digital W7P i7 3770 XPOWER GT  lub równoważny)

Komputer powinien posiadać parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż zawarte poniżej.

| Specyfikacja |
| --- |
| System operacyjny | Oryginalny system Microsoft® Windows® Windows 7 Home Premium 64-bit |
| Parametry procesora |
| Klasa procesora | Core™ i7-3770T |
| Częstotliwość taktowania procesora | 3,4 GHz |
| Pamięć podręczna [L3 Cache] | 8 MB |
| Pamięć operacyjna RAM |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci | DDR3 |
| Częstotliwość pamięci | 1600 MHz |
| Dysk |
| Typ dysku | HDD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Pojemność dysków [łączna] | 1500 GB |
| Interfejs dysku | SATA III |
| Karta graficzna |
| Chipset karty graficznej | nVidia |
| Model karty graficznej | Radeon HD 7770 |
| Ilość zainstalowanych kart graficznych | 1 szt. |
| Pamięć kart graficznej | 1024 MB |
| Karta dźwiękowa |
| Typ | Zintegrowana |
| Standard dzwięku wielokanałowego | 7.1 |
| Napęd optyczny |
| Wbudowany napęd optyczny [odczyt] | DVD+/-RW DL |
| Wbudowany napęd optyczny [zapis] | DVD+/-RW DL |
| Złącza i interfejsy |
| Złącza zewnętrzne [tył] | RJ-45, USB, FireWire [IEEE 1394], eSATA, Bluetooth module, USB 3.0, Audio 7.1, PS/2, S/PDIF |
| Ilość portów USB 2.0 | 6 szt. |
| Ilość portów USB 3.0 | 2 szt. |
| Wbudowany czytnik kart pamięci | SmartMedia, Xd Picture Card, SDHC, MicroDrive, MultiMedia Card, SD, Memory Stick, Micro SD |
| Złącza rozszerzeń |
| Komunikacja bezprzewodowa [Wi-Fi] | 802.11g, 802.11b, 802.11n |
| Komunikacja przewodowa [LAN] | 1000, 100, 10 Mb/s |
| Bluetooth | Tak |
| Klawiatura i mysz |
| Rodzaj komunikacji myszy | Bezprzewodowa |
| Rodzaj komunikacji klawiatury | Bezprzewodowa |
| Parametry fizyczne |
| Kolor | czarny |
| Gwarancja | 3 lata |

# Analogowy dynamometr dłoniowy		szt. 2

(np.  SAEHAN  lub równoważny)

- pomiar zakresu siły ścisku (do 90kg),

- pomiar izometryczny,

- wskaźnik wartości szczytowej pokazuje najwyższą wartość pomiaru do momentu wyzerowania,

- pięciostopniowa regulacja uchwytu 3,4 do 8,5 cm (co 1,2 cm)

- wykonywanie pomiaru u pacjentów z różną wielkością dłoni,

- walizka transportowa

# Goniometr elektroniczny	szt. 1

(np.   lub równoważny)

- Elektroniczny goniometr 2 - osiowy

- Pełna zgodność z systemem bezprzewodowym Noraxon DTS

- Gwarancja minimum 12 miesięcy

# Zestaw kart National Instruments z obudową	komplet

Uzupełnienie istniejącego systemu badawczego i zapewnić kompatybilność z już posiadanymi rozwiązaniami, komplet ma składać się z następujących elementów:

- Obudowa wraz z kablem zasilającym do kart analogowych oraz cyfrowych wykorzystywanych do synchronizacji danych z wielu urządzeń - National Instruments model cDAQ-9178

- Karta - 32 wejścia analogowe multipiexowane próbkowanie - National Instruments model NI 9205

- Karta wejść/wyjść cyfrowych - National Instruments model NI 9401

- Karta PCI-8431/2 z interfejsem RS-485 - National Instruments

- Karta 4 kanałowa do pomiarów mostkowych (tensometry) - National Instruments model NI 9237

# Projektor		szt. 1

(np. Vivitek D522WT lub równoważny)

| Rozdzielczość rzeczywista | 1280 x 800 (WXGA) pikseli |
| --- | --- |
| Ilość pikseli | 1,024,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 10,16-11,16 mm |
| Przesłona | 2,77- |
| Zoom | Cyfrowy |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,1 : 1 |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) | ± 30 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja Keystona | Tak |
| Źródło światła | lampa rtęciowa (standardowa) |
| Moc lampy | 240 Wat |
| Żywotność lampy (tryb normalny) | 3000 godz. |
| Żywotność lampy (tryb cichy) | 4000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2600 ANSI lumen |
| Kontrast (tryb normalny) | 3000:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 35 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 29 dB |
| Odległość projekcji | 0,8-3 metr |
| Wielkość obrazu | 46-188 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
| Moc głośnika | 2 Wat |
| Złącza (wejścia) | 1 x HDMI 1 x D-sub 15-pin 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) 1 x RCA (wideo) 2 x RCA (audio LR) 1 x stereo mini-jack 1 x RS232 |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 300/1 Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Torba w zestawie | Tak |
| Zawartość opakowania | kabel zasilający Kabel D-Sub 15-pin pilot baterie do pilota Instrukcja (CD-Rom) Osłona na obiektyw |
| Wymiary maksymalne | 261 mm x 78 mm x 190 mm |
| Masa netto maksymalnie | 1,9 kg |
| Cechy dodatkowe | Obiektyw krótkoogniskowy o zmiennej ogniskowej (obraz 80’’ z odl. 1.46-1.60 m) Technologia DLP z BrilliantColor zapewniająca idealne odwzorowanie kolorów Złącze cyfrowe HDMI v1.3 Złącze RS-232 - zdalne zarządzanie pracą projektora Licznik czasu prezentacji Zużycie energii w trybie "standby" poniżej 1W Niskie koszty eksploatacji - wyeliminowane filtry powietrza Możliwość pracy ciągłej (24h/7 dni w tygodniu) Funkcja Auto-Start Blokada klawiatury Gwarancja na projektor 3 lata |

# Zasilacze awaryjne - ups		szt. 4

(np. Fideltronik Lupus 700 lub równoważny)

Specyfikacja:

- Wejście:

  - Napięcie 165 –275 VAC

  - Częstotliwość 50Hz ± 10%

- Wyjście:

  - Obciążenie 420W

  - Napięcie 230 VAC ±10% (praca bateryjna)

  - Częstotliwość:

    - Praca sieciowa – jak na wejściu

    - Praca bateryjna – 50 Hz ±1%

  - Kształt napięcia przy pracy bateryjnej: aproksymowana sinusoida

  - Moc 700VA (420W)

  - Próg przełączenia: sieć – AVR dolny: 205/209Vac ±3V

  - Próg przełączenia: sieć – praca bateryjna: 149/161Vac ±3V

  - Próg przełączenia: sieć – AVR górny: 249/244Vac ±3V

  - Liczba gniazd wyjściowych IEC320: 4+1

- Zabezpieczenia:

  - Obniżone napięcie Start inwertera, gdy napięcie wej. < 165VAC

  - Podwyższone napięcie Start inwertera, gdy napięcie wej. > 275VAC

  - Głębokie rozładowanie baterii Wyłączenie UPS, gdy napięcie baterii spadnie poniżej ustawionego progu - włączy się wskaźnik baterii

  - Przeciążenie lub zwarcie

    - Zwłoczne dla przeciążeń >150%

    - Szybkie dla zwartej baterii Czas przełączania < 6ms

  - Ochrona przepięciowa wejścia: Warystor 280J/4kV

  - Ochrona przepięciowa wyjścia: Warystor 150J/4kV

  - Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

  - Zabezpieczenie na wejściu: Bezpiecznik topikowy

  - Zabezpieczenie wyjścia: Elektroniczne – zwarciowe i przeciążeniowe

  - Zabezpieczenie linii tel./LAN (RJ45): Tak

- Wskaźniki

  - Wyświetlacz LCD: Praca sieciowa, praca bateryjna, przeciążenie, stan naładowania baterii, bateria rozładowana, awaria

  - Alarm dźwiękowy Praca bateryjna, bateria rozładowana, przeciążenie

- Waga 13kg

- Liczba akumulatorów: 2

- Technologia Line interactive

- Interfejs komunikacyjny: USB

- Zimny start: Tak

- Gwarancja 24 miesiące

# Monitor aktywności fizycznej 		szt. 2

(np. Actigraph GT3XE-plus lub równoważny)

Dane ogólne:

aparat pomiarowy wraz paskiem elastycznym pozwalający na kompleksowy pomiar aktywności fizycznej osoby oraz rejestrację liczby zużytych kalorii w zadanym okresie czasu.

Kompatybilność:

Współpraca z oprogramowaniem służącym do przenoszenia zarejestrowanych danych związanych z aktywnością fizyczną do komputera PC oraz umożliwiającym analizę zgromadzonych danych w wybranych interwałach czasowych.

Parametry techniczne:

- 3-osiowy akcelerometr,

- Zakres przyspieszeń +/- 6G

- Sensor 350-800nm

- 12-bitowy przetwornik A/D,

- minimum 512 MB pamięci wewnętrznej,

- zasilanie akumulatorek 3,7V, ładowany z portu USB, zapewniający energię przez ok. 40 dni pracy,

- wymiary nie przekraczające: 46 x 33 x 15 mm,

- masa nie przekraczająca: 19g.

Gwarancja

- minimum 12 miesięcy

# Pulsometr - monitor pracy serca	szt. 4

(np. Polar RS300X wersja podstawowa lub równoważny)

Pulsometr o funkcjonalności: 
1. Podstawowe

- Trójrzędowy wyświetlacz

- Czas dnia

- Podświetlenie

- Kodowana transmisja

- Nadajnik

- Konfigurowalne dwie linie wyświetlacza

- Powiększenie wyświetlacza

- Blokada przycisków

- Wodoszczelność do 50m

- Wskaźnik zużycia baterii

- Bezdotykowy przycisk Heart-touch

- Wybór języka menu: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański

2. Treningowe

- Trening interwałowy w oparciu o tętno, prędkość/rytm, dystans.

- Międzyczasy 99

- Odliczanie

- Prędkość/rytm i dystans

- Podsumowanie Prędkość/rytm i dystans

- Strefy w oparciu o prędkość rytm

- Autolap

- Prędkość/rytm i dystans okrążenia

- Możliwość współpracy z opcjonalnym sensorem biegowym oraz opcjonalnym sensorem GPS

3. Zapis

- Pomiar tętna z dokładnością EKG

- Szacowanie HRmax

- Sport Zones

- OwnZone

- Średnie tętno

- Graficzny wskaźnik miejsca w strefie

- Dźwiękowy i wizualny alarm wyjścia poza strefę

- Wydatek energetyczny OwnCal

- Polar Fitness Test z OwnIndex

- Tygodniowe podsumowania

- Ogólne podsumowania

- 16 plików ćwiczeń

4. Transmisja danych

- Opcja przesyłania danych na stronę WWW

Gwarancja

- minimum 12 miesięcy

# Zestaw do przeprowadzania testów FMS	szt. 1

(np. FMS Test Kit  lub równoważny)

Funkcjonalność i cechy zestawu:

- Lekki i przenośny, łatwy do transportu, zawiera podstawę, drążek długi i 2 drążki krótkie

- Ma pozwalać na prostą ocenę funkcjonalną z wykorzystaniem kryteriów i skali według koncepcji FMS

- Zestaw pozwala na ocenę testów FMS: głęboki przysiad, przysiad w wykroku, przeniesienie nogi nad poprzeczką, mobilność obręczy barkowej, aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, pompki w podporze, stabilności rotacyjnej tułowia

- Zestaw pozwala na przeprowadzenie testów a następnie opracowanie strategii ćwiczeń korygujących

Gwarancja

- minimum 12 miesięcy

# Zestaw termometr medyczny wraz z akcesoriami		szt. 1

(np. Ellab DM 852 lub równoważny)

Zakup dotyczy zestawu składającego się z termometru  medycznego 2 kanałowego wraz z modułem pomiarowym 4 kanałowym, oprogramowaniem oraz sondami pomiarowymi.

termometr medyczny 2-kanałowy

Specyfikacja techniczna

| Zakres pomiarowy | -1.0 do +50.0°C |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 0.1°C |
| Dokładność pomiaru | ±0.1°C |
| Pojemność | 2 kanały |
| Zasilanie | Bateria 6LR61 9.0 V |
| Żywotność baterii | 650 godzin |
| Test baterii | Światła sygnalizacyjne |
| Bezpieczeństwo | Pusty wyświetlacz przed wyczerpaniem baterii |
| Wyświetlacz | 13 mm LCD |
| Kontrola kalibracji | Pozycja testowa – symulacja 50.0°C |
| Czas reakcji | 2 sekundy |
| Zakres temperatury otoczenia | +5 do +40°C |
| Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) | 70 mm. x 110 mm. x 35 mm |
| Waga | 200 gram (łącznie z baterią) |
| Opcja montażu | Rail system |

Moduł, oprogramowanie i sondy (termistory) pomiarowe:

- symbol. FLEX VAL 4 E-Val Flex -Moduł pomiarowy 4 kanałowy, RS485, ValSuite Basic Software 

Specyfikacja techniczna modułu pomiarowego

| Zakres pracy | 5.0 do +50.0°C |
| --- | --- |
| Temperatura |  |
| Zakres pomiarowy | -200°C to +400°C |
| Dokładność pomiaru dla 23°C | ±0.05°C |
| Całkowita dokładność systemu dla 23°C | ±0.1°C |
| Rozdzielczość | 0.01°C |
| Ciśnienie |  |
| Zakres pracy | 0 do 4 bar |
| Dokładność pomiaru | ±0.15% FS |
| Rozdzielczość | 1 mBar |
| Ugięcie |  |
| Zakres pracy | -8 to +8mm |
| Rozdzielczość | 0.01mm |
| Częstotliwość próbkowania | 1 sekunda do 24 godzin |
| Waga | 1.9kg |
| Pobór mocy | Mniej niż 5W |

- symbol. MHB08025A275TS - (szt. 3) Sondy do natychmiastowego pomiaru temperatury na wąskich powierzchniach całego ciała, z kablem o długości 2,75 m, mocowane taśmą samoprzylepną (dla pomiarów- w trzech punktach pomiarowych jednocześnie)

- symbol. MRV55044A275TS – (szt. 1) Sonda do pomiaru temperatury rektalnej u dorosłych, z obrączką zapobiegającą wypadaniu elektrody. Elektroda: polioxymetylen, długość 44 mm, średnica 5,5 mm. Czas reakcji: 10,0 sec

- symbol. MEA22130A275TS – (szt. 1) Sonda do pomiaru temperatury bębenka. Elektroda: polioxymetylen, długość 1,5 mm, średnica 2,2 mm, umieszczone na silikonowej rurce o długości 130 mm i średnicy 2,5 mm, zaznaczenie odległości 25 mm od elektrody

# Dysk twardy zewnętrzny	szt. 1

(np. WD My Passport Essential SE 1TB USB3.0 Blue lub równoważny)

Typ: Zewnętrzny (magnetyczny)

Format: 2,5 cale

Interfejs: USB 3.0

Pojemność: 1000 GB

Maksymalny transfer zewnętrzny: 600 MB/s

Bufor pamięci: 8-16 MB

Średni czas dostępu: 12 ms

Obroty na min:. 5400-7200 obr/min

Masa: 140-200g

Wysokość: 12-18 mm

Długość: 100-110 mm

Niezawodność (MTBF): ≥ 300000h

Zasilanie: USB

Gwarancja: minimum 24 miesiące