PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY:

NAZWA ZADANIA: 	Nadbudowa o jedna kondygnacje budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

INWESTOR : 		Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

ul. Mikołowska 72 A

40-065 Katowice

ADRES INWESTYCJI:	Katowice ul. Mikołowska 72A,

I Etap : Nadbudowa Łącznika budynku głównego o jedną kondygnację.

II Etap : Nadbudowa Budynku B o jedną kondygnację.

41

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

Część opisowa:

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiot zamówienia

1.2 Termin wykonania zamówienia

1.3 Charakterystyka budynku

1.4 Zakres zamówienia

1.5 Opis stanu istniejącego

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Przygotowanie terenu

2.2 Wymagania odnośnie architektury, konstrukcji

2.3 Wymagania odnośnie instalacji

2.3.1. instalacja centralnego ogrzewania

2.3.2. instalacja wentylacji grawitacyjnej

2.3.3. instalacja wod.-kan.

2.3.4. instalacja elektryczna

2.3.5. instalacja nisko prądowa – teletechniczna

2.4 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

3. Koszty planowanej inwestycji

Część informacyjna.

1. Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia:

Nadbudowa o jedną kondygnację  budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:

- wykonanie projektów budowlano-wykonawczego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem osobno dla każdego budynku,

- uzyskanie pozwoleń na budowę,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących przedmiotowych nadbudów, remontu elewacji, termomodernizacji budynków, przebudowy instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz robót towarzyszących,

- wykonanie kosztorysów uproszczonego i szczegółowego w/w robót.

Wykonanie robót budowlano- montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, z podziałem na 2 etapy:

ETAP I  (Nadbudowa Łącznika budynku głównego o jedną kondygnację):

- wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót dla całości zadania (w tym koncepcja programowo-przestrzenna)

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu wykonawczego dla całości zadania,

- nadbudowa Łącznika budynku głównego na podstawie zatwierdzonej dokumentacji,

ETAP II (Nadbudowa Budynku B o jedną kondygnację):

- wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami i przedmiarami robót dla całości zadania (w tym koncepcja programowo-przestrzenna)

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę

- wykonanie projektu wykonawczego dla całości zadania,

- nadbudowa Budynku B na podstawie zatwierdzonej dokumentacji,

1.2. Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej nadbudów do dnia 31-08-2012 r.

Zakończenie robót budowlanych i oddanie do użytku nadbudów wraz z robotami towarzyszącymi:

ETAP I: do dnia 31 grudnia 2012r.,

ETAP II: do dnia 31 grudnia 2013r.

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania stosownych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków Łącznika głównego budynku oraz Budynku B.

Parametry użytych materiałów, urządzeń, wyposażenia muszą być nie gorsze niż wynika to z niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Przed przystąpieniem do uzyskania pozwolenia na budowę w/w projekt należy uzgodnić z Zamawiającym.

Koordynacja robot wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach przewidzianych niniejszym zamówieniem i SIWZ.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wypadki i szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia - osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Inwestora.

Roboty budowlane związane z nadbudową prowadzone będą przy czynnych obiektach, dlatego wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, nie uszkodzić istniejącego wyposażenia przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac jak i przy organizacji placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kolejność wykonywanych prac budowlanych wraz z przestawieniem  terminu ich realizacji.

1.3.  Charakterystyka budynków:

Stan istniejący obiektu – Łącznik głównego budynku

Długość 33,81 m

Szerokość 15,81 m

Całkowita wysokość budynku w najwyższym punkcie 7,9 m ponad teren.

Łącznik

Długość 12,35 m

Szerokość 6,64 m

Całkowita wysokość budynku 7,9 ponad teren

Powierzchnia zabudowy – 607,20 m2

Powierzchnia użytkowa – 1508 m2

Kubatura cz. ogrzewanej - 4402 m3

Ilość kondygnacji – 2/1 ( po nadbudowie 3/1 )

Ilość klatek schodowych – 2 szt.

Pojemność nadbudowywanej części:

- powierzchnia nadbudowy – 600 m2

- ilość sal wykładowych na 36 osób – 6

- ilość pomieszczeń biurowych – 7

- ilość sanitariatów – 1

Stan istniejący obiektu: -  Budynek B

Długość    45,37 m

Szerokość 12,69 m

Całkowita wysokość budynku w najwyższym punkcie kaletnicy 10,54 m ponad teren.

Powierzchnia zabudowy –  572 m2

Powierzchnia użytkowa – 1460 m2

Kubatura 4089 m3 .

- ilość kondygnacji 3/1 (po nadbudowie 4/1)

- ilość klatek schodowych – 2 szt.

Pojemność nadbudowywanej części:

- powierzchnia nadbudowy – 600 m2

- ilość sal wykładowych na 36 osób – 7

- ilość pomieszczeń biurowych – 9

- ilość sanitariatów – 1

1.4. Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją do akceptacji przez Zamawiającego,

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot „Nadbudowy o jedną kondygnację budynku Łącznika głównego budynku”,

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot „Nadbudowy o jedną kondygnację Budynku B”,

- wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy zewnętrznych i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robot nie wymagających pozwolenia na budowę,

- uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę oddzielnie dla budynków Łącznika głównego budynku i Budynku B,

- wykonanie robot budowlano-montażowych nadbudów budynków,

- wykonanie elewacji spełniającej docelowo wymogi normy cieplnej,

- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na

użytkowanie,

- wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych - (usunięcie materiałów rozbiórkowych wraz z kosztami    utylizacji ponosi wykonawca)

- wykonanie planu zagospodarowania;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;

- wykonanie innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia np. uzgodnień, opracowań, map itp.,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,

- uzyskanie od Inwestora wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii i materiałów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia , a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próbki materiałów i atesty spełniające wymogi norm specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej,

- doprowadzenie i koszty zasilania w media na czas budowy ponosi wykonawca,

- wszelkie koszty uzgodnień i odbiorów ( min. próby szczelności) ponosi Wykonawca,

Dokumentację wykonać w 4 egz. - wersję papierową oraz w 1 egz. - wersję elektroniczną,

UWAGA! Dokumentacja projektowa musi uwzględniać założenia istniejącego projektu na termomodernizację budynków.

Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz naprawa wszystkich ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na innych nieruchomościach sąsiadujących z terenem budowy w przypadku nie wykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Inwestor na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z niniejszego Zamówienia.

  - Opis stanu istniejącego

1.5.1. Łącznik głównego budynku

Budynek w którym planowana jest nadbudowa jest jednym z budynków Akademii Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki , znajdującego się na działce nr 3/52 przy ul. Mikołowskiej 72a w Katowicach.

Budynek dydaktyczno-administracyjny wzniesiony w latach 60-tych jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek połączony jest łącznikiem z budynkiem głównym rektoratu. Budynki zbudowane są w technologii tradycyjnej, ze ścianami o grubości 38 cm z elementów żelbetowych (słupy) z wypełnieniem z cegły ceramicznej pełnej. Ściany wewnętrzne nośne wykonane z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne tynkowane – tynk gruboziarnisty. Stropy międzykondygnacyjne ceramiczne typu Akermana z warstwami wylewki betonowej oraz rożnych warstw wierzchnich w zależności od rodzaju pomieszczeń (lastrico lub płytki pcv).

Stropodach wentylowany pokryty płytami żelbetowymi prefabrykowanymi na ściankach ażurowych, na płytach 2x papa na lepiku. Stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnętrzne metalowe.

Okna aluminiowe o współczynniku U=3,0 W/(m2K) charakteryzujące się dużym stopniem wyeksploatowania.

1.5.2. Budynek B

Budynek w którym planowana jest nadbudowa jest jednym z budynków Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki , znajdującego się na działce nr 3/52 przy ul. Mikołowskiej 72a w Katowicach .

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, trzykondygnacyjnym wybudowanym w konstrukcji uprzemysłowionej. Dach jednospadowy wykonany jako stropodach ze spadkiem na zewnątrz budynku. Konstrukcję dachu stanowią płyty żelbetowe korytkowe oparte na ściankach kolankowych. Dach w całości pokryty jest papą.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonano z cegły otynkowanej obustronnie tynkiem cementowym.

W całym budynku występują okna aluminiowe w złym stanie technicznym .

Budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne .

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przygotowanie terenu budowy.

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w szczególności: obsługę geodezyjną, wyburzenie istniejących elementów budynku, wykonanie przyłącza elektrycznego dla potrzeb budowy. Zagospodarowanie placu budowy – oznaczyć i ogrodzić teren budowy i inne miejsca, które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy. Uzyskać stosowne pozwolenie od Urzędu Miasta Katowice.  Zapewnić stały dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zapewnić na czas trwania budowy kierownictwo robót przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Utrzymać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robot doprowadzić teren budowy do należytego stanu i porządku. Opracować plan BIOZ, w którym należy uwzględnić prowadzenie robót w zamieszkałym obiekcie.

Wykonać niezbędne oznaczenia i zabezpieczenia dla użytkowników. Powyższy plan przed rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany uzgodnić z zarządcą obiektu.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego oraz przejazdu wszystkie koszty z tym związane ponosi wykonawca.

Dokumentację projektową  oraz uzyskanie pozwolenia na budowę należy opracować w technologii umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych związanych z nadbudową w czasie użytkowania obiektu.

2.2 Wymagania odnośnie architektury, konstrukcji i instalacji

Dla budynku i jego elementów należy zapewnić właściwe parametry wytrzymałościowe, izolacyjności cieplnej, akustycznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z wszystkimi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi normami i innymi przepisami szczegółowymi. Nadbudowę budynków należy poprzedzić wykonaniem niezbędnych ekspertyz stanu technicznego pod kątem planowanych prac oraz późniejszej eksploatacji.

2.2.1.  Budynek B

W projektowanej nadbudowie należy uwzględnić lokalizacje 6 sal wykładowych docelowo na 36 osób. Dodatkowo należy uwzględnić min. 7 pomieszczeń biurowych oraz 1 sanitariat.

Konstrukcję oraz zabudowę należy wykonać w lekkiej technologii z możliwie jak największej liczby elementów prefabrykowanych.

W przypadku zastosowania wykonania ścian zewnętrznych nadbudowy z elementów prefabrykowanych dopuszcza się technologię docieplenia i wykonania elewacji nadbudowy w zbliżonej technologii z zapewnieniem wymogów cieplnych budynku.

a) Stan wykończenia:

Projektowane pomieszczenia powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań:

Sala wykładowa o minimalnej powierzchni 50m2.

 W oknach konieczne są rolety sterowane mechanicznie,

 wykładzina podłogowa niepalna o długim czasie użytkowania łatwa w sprzątaniu,

 oświetlenie specjalne dla sal wykładowych,

 wentylacja grawitacyjna,

 ściana projekcyjna (możliwość projekcji z rzutnika),

 system nagłaśniający,

sufit podwieszony lub malowany farbą emulsyjną.

Pomieszczenia biurowe o minimalnej powierzchni 18m2:

 okna ścienne,

 oświetlenie standardowe,

 wykładzina podłogowa niepalna o długim czasie użytkowania łatwa w sprzątaniu,

 wentylacja grawitacyjna,

 instalacje elektryczne, Internet, telefon,

 ściany malowane farbami emulsyjnymi na wysokości oparć krzeseł zabezpieczone listwami drewnianymi,

 sufit malowany farbą emulsyjną.

Ciągi komunikacyjne

 z oknami ściennymi lub dachowymi,

 podłoga wykończona gresem,

 konieczna wentylacja grawitacyjna,

 oświetlenie standardowe

 sufit podwieszony malowany farbą emulsyjną.

Toalety ogólnodostępne

 oświetlenie standardowe,

 może być bez okien,

 podłoga zmywalna (gres),

 wentylacja grawitacyjna,

 wyposażenie: umywalka, pisuar (WC męskie), Geberit wiszący,

 ściany glazura,

 sufit malowany farbą emulsyjną.

b) Ściany wewnętrzne:

warstwowe grubości min 10 cm na konstrukcji metalowej G-K  podwójne (lub o zbliżonych parametrach z płyt warstwowych) z izolacja termiczną. Ściany muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe, akustyczne i termiczna oraz odporność ogniową zgodnie z obowiązującymi normami.

c) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne można wykonać w technologii tradycyjnej (murowane) lub z lekkich elementów prefabrykowanych.

d) Dach i konstrukcja dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej lub stalowej, dach z płyt warstwowych lub technologia tradycyjna: blacha, folie izolacyjne, izolacja termiczna, sufit z płyt prefabrykowanych (np. .G-K, cementowo-wiórowe itp.) lub na konstrukcji stalowej z płyt warstwowych z zabudową sufitu.

e) Elementy wykończenia ścian i sufitów:  gładkie, wykończone w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, zamontowane ościeżnice wraz ze skrzydłami ( w tym szyldy, zamki, klamki), parapety wewnętrzne i zewnętrzne, progi.

f) Instalacje.

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych (wod. – kan., C.O., hydrantowej) wg warunków technicznych przyłączy, oraz obowiązujących norm i przepisów.

W części istniejącej budynku należy wykonać:

a) wymiana pionów kanalizacji wraz z podejściami;

b) wymiana pionów wody do wodomierza;

c) wymiana pionów hydrantowych;

d) wymiana instalacji CO.

Wymiana pionów instalacji elektrycznej w części istniejącej oraz wykonanie kompletnej instalacji wraz z osprzętem w części nadbudowywanej.

Po wykonaniu prac elektrycznych i sanitarnych należy przedstawić protokoły pomiarów  i badania szczelności instalacji.

wymaganych przy odbiorze zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym.

g) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania musi obejmować między innymi bezpieczne dojście i dojazd do obiektu.

2.2.2.   Budynek B

W projektowanej nadbudowie należy uwzględnić lokalizacje 7 sal wykładowych docelowo na 36 osób. Dodatkowo należy uwzględnić min. 9 pomieszczeń biurowych oraz 1 sanitariat.

Konstrukcję oraz zabudowę należy wykonać w lekkiej technologii z możliwie jak największej liczby elementów prefabrykowanych.

W przypadku zastosowania wykonania ścian zewnętrznych nadbudowy z elementów prefabrykowanych dopuszcza się technologię docieplenia i wykonania elewacji nadbudowy w zbliżonej technologii z zapewnieniem wymogów cieplnych budynku.

a) Stan wykończenia:

Projektowane pomieszczenia powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań:

Sala wykładowa o minimalnej powierzchni 50m2.

 W oknach konieczne są rolety sterowane mechanicznie,

 wykładzina podłogowa niepalna o długim czasie użytkowania łatwa w sprzątaniu,

 oświetlenie specjalne dla sal wykładowych,

 wentylacja grawitacyjna,

 ściana projekcyjna (możliwość projekcji z rzutnika),

 system nagłaśniający,

sufit podwieszony lub malowany farbą emulsyjną.

Pomieszczenia biurowe o minimalnej powierzchni 18m2:

 okna ścienne,

 oświetlenie standardowe,

 wykładzina podłogowa niepalna o długim czasie użytkowania łatwa w sprzątaniu,

 wentylacja grawitacyjna,

 instalacje elektryczne, Internet, telefon,

 ściany malowane farbami emulsyjnymi na wysokości oparć krzeseł zabezpieczone listwami drewnianymi,

 sufit malowany farbą emulsyjną.

Ciągi komunikacyjne

 z oknami ściennymi lub dachowymi,

 podłoga wykończona gresem,

 konieczna wentylacja grawitacyjna,

 oświetlenie standardowe

 sufit podwieszony malowany farbą emulsyjną.

Toalety ogólnodostępne

 oświetlenie standardowe,

 może być bez okien,

 podłoga zmywalna (gres),

 wentylacja grawitacyjna,

 wyposażenie: umywalka, pisuar (WC męskie), Geberit wiszący,

 ściany glazura,

 sufit malowany farbą emulsyjną.

b) Ściany wewnętrzne :

warstwowe grubości min 10 cm na konstrukcji metalowej G-K  podwójne (lub o zbliżonych parametrach z płyt warstwowych) z izolacja termiczną. Ściany muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe, akustyczne i termiczna oraz odporność ogniową zgodnie z obowiązującymi normami.

c)Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne można wykonać w technologii tradycyjnej (murowane) lub z lekkich elementów prefabrykowanych.

d) Dach i konstrukcja dachu:

Dach o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej lub stalowej, dach z płyt warstwowych lub technologia tradycyjna: blacha, folie izolacyjne, izolacja termiczna, sufit z płyt prefabrykowanych (np. .G-K) lub na konstrukcji stalowej z płyt warstwowych z zabudową sufitu.

Elementy wykończenia ścian i sufitów gładkie, wykończone w kolorze ustalonym z zamawiającym, zamontowane ościeżnice.

e) Instalacja.

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sanitarnych (wod. – kan., C.O.) wg warunków technicznych przyłączy, oraz obowiązujących norm i przepisów.

W części istniejącej budynku należy wykonać:

a) wymiana pionów kanalizacji wraz z podejściami;

b) wymiana pionów wody do wodomierza;

c) wymiana pionów hydrantowych;

d) wymiana instalacji CO.

Wymiana pionów instalacji elektrycznej w części istniejącej oraz wykonanie kompletnej instalacji wraz z osprzętem w części nadbudowywanej.

Po wykonaniu prac elektrycznych i sanitarnych należy przedstawić protokoły pomiarów  i badania szczelności instalacji wymaganych przy odbiorze zgodnie z aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym.

f) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania musi obejmować między innymi bezpieczne dojście i dojazd do obiektu, oświetlenie.

3. Koszty planowanej inwestycji:

a) Wykonawca w całości inwestycji wraz z dokumentacją nie może przekroczyć poniższych kwot.

b) Szacunkowy koszt całości powyższych robót na budynki:

Łącznik głównego budynku  przy uzyskanej przez Wykonawcę powierzchni użytkowej nowych pomieszczeń nadbudowy 600,00 m2 nie może  przekroczyć kwoty 2 500 000,00 PLN brutto / dwa miliony pięćset tysięcy złotych brutto/

Budynek B przy uzyskanej przez Wykonawcę powierzchni użytkowej nowych pomieszczeń nadbudowy 600,00 m2 nie może przekroczyć kwoty  2 500 000,00 PLN brutto / dwa miliony pięćset tysięcy złotych/

Zakres dokumentacji w posiadaniu inwestora:

Łącznik głównego budynku

- Projekt termomodernizacji budynku,

- Projekt instalacji C.O.

- Inwentaryzacja budowlana.

Budynek B

- Projekt termomodernizacji budynku,

- Projekt instalacji C.O.

- Inwentaryzacja budowlana.

2.3 Wymagania odnośnie instalacji

2.3.1. instalacja centralnego ogrzewania

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać założenia istniejącego projektu na termomodernizację budynków.

2.3.2. instalacja wentylacji grawitacyjnej

Aktualne podstawy prawne:

- PN – 83/B-03430 Az3 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

- PN – 89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- Dz.U. Nr 75 Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.02.2002 z późniejszymi zmianami w Dz ustaw nr 56 z dnia 12 marca 2009 Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja.

2.3.3. instalacja wod.-kan.

W zakres opracowania wchodzą rozwiązania projektowe następujących instalacji wewnętrznych:

- instalacji wodociągowej,

- instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,

- instalacji kanalizacyjnej,

- instalacji hydrantowej

2.3.4. instalacja elektryczna

Według danych zamawiającego nie przewiduje sie zmiany istniejących przyłączy energetycznych jednak zadania projektowe w tym zakresie podlegają analizie po przedstawieniu bilansu mocy.

Wykonawca dostarczy projekt zabezpieczeń odgromowych.

• natężenie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjąć zgodnie z PN,

• stosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym na oddzielnym od oświetlenia obwodzie,

W pomieszczeniach objętych projektem należy przewidzieć rozwiązanie takich zagadnień jak:

· Instalacja gniazd wtykowych 230V,

· Instalacja oświetlenia ogólnego, technicznego (230V)

· Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

· Instalacja sieci komputerowej

· Instalacja zasilania przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych.

2.3.5. instalacja nisko prądowa – teletechniczna

Instalacje niskoprądowe obejmują: zintegrowaną sieć teletechniczną z siecią informatyczną, instalację

wykrywania i sygnalizacji pożaru, instalacje audio-video w salach wykładowych.

2.4 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający utrzymanie istniejących dojazdów do budynku, organizacje wejścia do budynku.

Dokumentacja dotycząca ewentualnych zmian w organizacji ruchu wokół budynku oraz ewentualne projekty drogowe leża po stronie Wykonawcy. Wykonawca dostarczy wymagane uzgodnienia, pozwolenia niezbędne do wykonania oraz przekazania obiektów do użytkowania.